## Slide 1: Projet CHIC Smart Bag
Axel Collet, Adrien Taboada
Hepia
Janvier 2017
Enseignant : M. Beuchat

## Slide 2: Sommaire
Le projet CHIC
Le smart bag
RFID
Bluetooth
Alimentation

## Slide 3: Le projet CHIC
China Hardware Innovation Camp
Créer un objet embarqué connecté
Team composé de divers corps de métier
Promouvoir l'ingénierie suisse en chine
Shenzhen(Chine) pour usiner notre prototype

## Slide 4: La team Genève, Divers corps de métier
Business, administration
Interaction designer
Product designer
2 Hardware engineers
UNIL, Lausanne

## Slide 5: Le smart bag
Tout le monde a déjà oublié des affaires scolaires
Le smart bag est un gestionnaire de sac à dos
Permet de ne plus rien oublier

## Slide 6: Le smart bag

## Slide 7: Fonctionnement
Objet Centrale Smartphone

## Slide 8: Affaires
Cahier, trousse, classeur
Tag RFID
Doit être détecté par la centrale quand il est dans le sac
Aucune batterie

## Slide 9: Centrale
Lien entre les tags et le smartphone
Lecteur RFID
Communication Bluetooth

## Slide 10: Smartphone
Interface utilisateur
Liste des objets présents
Analyse de l’agenda et des affaires manquantes

## Slide 11: Hardware
NRF 52 Nordic Semi
  Cortex M4F
  Bluetooth 4 intégré
Autonomie >2 semaines
Recharge par USB-C

## Slide 12: Fonctionnement
12

## Slide 13: RFID UHF

## Slide 14: RFID UHF
Radio fréquence identification
20cm à 15m
868Mhz
Identification sans fil
Norme EPCC1G2
Gestion collisions
Modulation d’amplitude

## Slide 15: Décodeur EPCC1G2 / UART Module YR903
Antenne 868Mhz
Module YR903
Conversion TTL to RS232
Conversion UART to USB

## Slide 16: Objectifs
Communication RFID fonctionnelle
Analyse de la consommation électrique
Estimation du prix
Estimation de la taille / poids

## Slide 17: Séléction module RFID
YR903
260 mA à 26 dBm
Sleeping current : <100uA
Shenzen
Env 50 tag/s
28 * 25.5 * 2,5mm
HYM360
380 mA à 25 dBm
Stanby current : < 1mA
Shenzen
Env 50 tag/s
22 * 21,3 * 3,5mm

## Slide 18: Bluetooth

## Slide 19: Bluetooth Low Energy
Version 4 (BLE)
  Profil Proximity (PXP) modifié
    Service Objets a rajouter
Notes: GATT Generic Attribute Profile

## Slide 20: Objectif
Communication avec smartphone
  Notifications
  Réglage agenda
Optimisation du nombres d’echanges

## Slide 21: Questions?
http://chi.camp/projects/team-geneva/